Проект

Об утверждении индивидуальных сметных нормативов

В соответствии с пунктом 20 Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, утвержденного приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный № 11661), приказываю:

1. Утвердить в качестве индивидуальных сметных нормативов при составлении сметной документации на устройство дорожной одежды искусственных взлетно-посадочных полос, перрона и рулежных дорожек с использованием импортной техники на объекте «Реконструкция аэропорта 
г. Владивосток, Приморский край» прилагаемые индивидуальные элементные сметные нормы и единичные расценки.

2. Департаменту регулирования градостроительной деятельности 
(И.В. Пономареву) внести реквизиты указанного индивидуального сметного норматива в реестр нормативов в области сметного нормирования 
и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, действующих 
на территории Российской Федерации.

3. Департаменту регулирования градостроительной деятельности
(И.В. Пономареву) в течение 10 дней со дня подписания направить настоящий Приказ на государственную регистрации в Министерство юстиции Российской Федерации.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.

| Министр | В.Ф. Басаргин |
| --- | --- |

Приложение к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от «__»_______2010 №___

Таблица ИЭСН. Устройство слоя искусственного покрытия аэродромной одежды  толщиной 20см, одним слоем, из  бетона В12,5 (М150) асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа «Супер 1900» фирмы “VOGELE” (Германия) шириной укладки 4,5м   при реконструкции международного аэропорта Владивосток

Состав работ:

01.Нарезка продольного и поперечного шва нарезчиком. 02.Разломка затвердевшего бетона отбойным молотком. 03.Погрузка в автосамосвал и транспортировка в накопитель. 04.Очистка основания с помощью компрессора. 05.Розлив битума автогудронатором. 06.Сверление отверстий для крепления лебедки и анкера. 07.Подвоз материалов автосамосвалом и выгрузка вручную с транспортного средства. 08. Установка и снятие копирной струны. 09.Изготовление, установка и разборка опалубки в конце захватки. 10.Транспортирование бетонной смеси до места укладки и подача в асфальтоукладчик. 11.Предварительное и основное уплотнение виброкатком HD 110.12.Окончательное уплотнение и уплотнение кромок катком  HD 110 K. 13.Вырубка образцов. 14.Демонтаж ручной лебедки и барабана.

Измеритель:1000 м2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ИЭСН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 2 | Затраты труда рабочих строителей Средний разряд работы Затраты труда машинистов | чел.-ч чел.-ч | 33,86 3,26 63,58 |
| 3 030131 030301 120101 120901 120919 121212 121601 122005 330302 330804 331450 331531 382012 391751 400059 4 101-0782 101-1682 101-1797 101-1913 101-1927 101-1929 101-2761 102-0028 102-0268 204-0007 401-0105 401-0002 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автопогрузчик Volvo L 180 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) Автогудронаторы 3500 л Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т Катки дорожные самоходные комбинированные Hamm HD 110K Нарезчик швов CIDIMA CF 2116D Машины поливомоечные 6000л Асфальтоукладчик Vogele Super 1900-2 с плитой АВ 600 Машины шлифовальные угловые Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров Пила дисковая электрическая Каток дорожный Hamm HD 110 Компрессоры передвижные «ATLAS COPCO» XRHS-485 или аналогичного типа, давление 2,0 МПа, производительность 60 м3/мин Автосамосвал Volvo FM-12 МАТЕРИАЛЫ Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм Эмульсия битумно-дорожная Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм Круг отрезной размером 125 мм Болты анкерные Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 20-22 мм Бетон дорожный, класс В12,5 (М150) Вода водопроводная | маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч. маш.-ч. маш.-ч. маш.-ч. маш.-ч. маш.-ч. т т т шт шт т шт м3 м3 т м3 м3 | 3,61 2,20 0,43 0,10 6,70 1,11 8,56 2,19 0,11 3,32 1,0 0,19 19,57 6,84 14,47 0,0004 0,0001 1,60 0,151 2,28 0,004 2,55 0,01 0,002 0,0005 203 1,39 |

Таблица ИЕР 	Устройство слоя искусственного покрытия аэродромной одежды  толщиной 20см, одним слоем, из  бетона В12,5 (М150) асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа «Супер 1900» фирмы “VOGELE” (Германия) шириной укладки 4,5м   при реконструкции международного аэропорта Владивосток

В ценах ФЕР-2001

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабо чих, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинис- тов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Измеритель: 1000 м2 |
| ИЕР | Устройство слоя искусственного покрытия аэродромной одежды толщиной 20см, одним слоем, из бетона В12,5 (М150) асфальтоуклад-чиками на гусеничном ходу типа «Супер 1900» фирмы “VOGELE” (Германия) шириной укладки 4,5м | 154570,84 | 301,69 | 25361,72 | 698,31 | 128907,43 | 33,86 |

Таблица  ИЭСН   Устройство неармированного цементнобетонного покрытия толщиной 41см

машинами бетоноукладочного комплекта на гусеничном ходу типат «GOMACO», шириной укладки 5м

Состав работ:

01.Разборка опалубки в торце предыдущей захватки. 02.Очистка цементнобетонного выравнивающего основания от мусора и грязи. 03.Обработка поперечного шва битумной эмульсией за 2 раза кистью. 04.Установка копирной струны и лебедки, снятие 05.Просушка цементнобетонного основания компрессором. 06.Укладка пленки в 2 слоя на основание ,крепление ее дюбелями. 07.Установка в рабочее положение бетоноукладочного комплекта «GOMACO». 08.Комплектование колонны из 3-х автосамосвалов на КПП. 09.Транспортирование бетонной смеси автосамосвалами от КПП до  места укладки. 10.Укладка бетонной смеси, уплотнение, нанесение шереховатости и пленкообразующего материала машинами комплекта «GOMACO». 11.Мытье кузова автосамосвалов. 12.Выход комплекта машин «GOMACO» на площадку для очистки от бетона после производства работ. 13.Очистка и промывка комплекта машин «GOMACO». 14.Установка опалубки из фанеры в конце захватки. 15.Укладка бетонной смеси в конце захватки вручную. 16.Нанесение шереховатости на поверхность бетонного покрытия  металлической гребенкой . 17.Нанесение пленкообразующего материала краскопультом.

Измеритель: 1000 м2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | ИЭСН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 2 | Затраты труда рабочих строителей Средний разряд работы Затраты труда машинистов | чел.-ч чел.-ч | 236,25 4,0 64,05 |
| 3 030131 030301 111100 121601 330302 331451 331721 382016 382017 382018 391751 400059 4 101-0136 101-0782 101-1580 101-1682 101-1797 101-1913 101-1929 102-0268 113-8006 204-0007 401-0111 411-0002 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автопогрузчик VOLVO L180 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 9,81 (1)) Вибратор глубинный Машины поливомоечные 6000л Машины шлифовальные угловые Перфораторы электрические Пистолеты строительно-монтажные Бетонораспределитель GOMACO PS-2600 Бетоноукладчик GOMACO GHP-2800 Текстурировщик GOMACO TC -600 Компрессоры передвижные Atlas COPCO XRHS-485 Автосамосвал VOLVO FM-12 МАТЕРИАЛЫ Дюбели Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8кг Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А Шнур полиамидный крученый, диаметром 2мм Эмульсия битумно-дорожная Сверла кольцевые алмазные диаметром 20мм Болты анкерные Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18мм Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15мм Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 20-22мм Бетон дорожный В30 (М400) Вода водопроводная | маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч т т т т т шт т м3 1000м2 т м3 м3 | 8,33 5,33 9,01 3,00 0,27 5,71 88,00 8,62 8,62 8,62 1,00 52,27 0,143 0,0011 0,61 0,000346 0,0012 0,77 0,0049 0,01 2,08 0,0303 416,15 12,28» |

Таблица ИЕР   Устройство неармированного цементнобетонного покрытия толщиной 41см машинами бетоноукладочного комплекта на гусеничном ходу типа«GOMACO», шириной укладки 5м

В ценах ФЕР-2001

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинис тов | расход неучтен ных материа лов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Измеритель: 1000 м2 |
| ИЕР | Устройство неармированного цементнобетонного покрытия толщиной 41см машинами бетоноукладочного комплекта на гусеничном ходу типа «GOMACO» шириной укладки 5м | 461846,96 | 2264,77 | 63452,73 | 1801,34 | 396129,46 | 236,25» |

Таблица ИЭСН    Устройство железобетонного покрытия толщиной 30 см машинами                              бетоноукладочного комплекта на гусеничном ходу типа машин "GOMACO" из бетона В30 (М400) по объекту Международный аэропорт Владивосток

Состав работ:

01.Разгрузка арматуры и погрузка стальных материалов в арматурном цеху. 02.Резка, гнутье арматуры,  обработка торцов, изготовление арматурного каркаса со сваркой стержней. 03.Транспортировка и подача каркаса к месту установки. 04.Подготовка поверхности к бетонированию, укладка и крепление пленки. 06.Установка арматурных каркасов и их закрепление от смещения и между собой с помощью сварки. 07.Разборка опалубки в торце предыдущей захватки, гидроизоляция поперечного шва. 08.Установка и снятие лебедок и копирной струны. 09.Установка комплекта машин "COMACO" в рабочее положение. 10. Комплектование колонны из3-х самосвалов на КПП. 11.Транспортирование бетонной смеси автосамосвалами от КПП до места укладки. 12.Укладка и уплотнение бетонной смеси, отделка поверхности, нанесение шероховатости и покрытие пленкообразующим материалом. 13.Выход комплекта машин "COMACO", очистка и промывка. 14.Установка и крепление опалубки в конце захватки.

Измеритель: 1000 м2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ИЭСН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 2 | Затраты труда рабочих строителей Средний разряд работы Затраты труда машинистов | чел.-ч чел.-ч | 1271,71 3,7 78,27 |
| 3 021144 030131 030301 040502 040900 111100 121601 330301 330302 331021 331451 331721 333402 360202 382016 382017 382018 382020 391751 400059 400402 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства г/п 25тн Автопогрузчик Volvo L 180 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием,до9,8 (1 ) кН (т) Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500А Глубинный вибратор Машины поливомоечные 6000л Машины шлифовальные электрические Машины шлифовальные угловые Станок электрический для резки стержневой арматуры Перфораторы электрические Пистолеты строительно-монтажные Горелки газовые инжекторные Станки для гнутья ручные Бетонораспределитель Gomaco RS-2600 Бетоноукладчик Gomaco GHP-2800 Текстурировщик Gomaco ТС-600 Кран гусеничный Hitachi Sumitomo SCХ 900-2 Компрессоры передвижные «ATLAS COPCO» XRHS-485 или аналогичного типа, давление 2,0 МПа, производительность 60 м3/мин Автосамосвал Volvo FM-12 Длинномер "Камаз" | маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч | 15,93 5,89 5,15 74,16 74,16 6,30 1,84 32,00 0,15 73,92 11,89 88,00 32,40 30,83 6,06 6,06 6,06 16,25 2,00 57,90 7,41 |
| 4 101-0136 101-0324 101-0782 101-0822 101-1513 101-1580 101-1682 101-1797 101-1913 101-1929 101-2278 102-0268 113-8006 204-0006 204-0007 204-0024 204-0026 401-0111 411-0002 | МАТЕРИАЛЫ Дюбели Кислород технический газообразный Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг Проволока черная диаметром 1,6 мм Электроды диаметром 4 мм Э42 Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм Эмульсия битумно-дорожная Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм Анкерные болты Пропан-бутан, смесь техническая Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18мм Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 16-18 мм Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 20-22 мм Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм Бетон дорожный, В30 (М400) Вода водопроводная | т м3 т т т т т т шт. т кг м3 1000м2 т т т т м3 м3 | 0,143 36,44 0,0006 0,019 0,250 0,61 0,0002 0,0006 1,81 0,0032 9,20 0,007 2,08 0,079 0,0117 52,486 0,071 304,50 11,97 |

Таблица ИЕР   Устройство железобетонного покрытия толщиной 30 см машинами бетоноукладочного комплекта на гусеничном ходу типа машин "GOMACO"  из бетона В30 (М400)по объекту Международный аэропорт Владивосток

В ценах

ФЕР-2001

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинис- тов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Измеритель: 1000 м2 |
| ИЕР | Устройство железобетон-ного покрытия толщиной 30 см машинами бетоно-укладочного комплекта на гусеничном ходу типа машин "GOMACO" из бетона В30 (М400) | 812 999,53 | 11856,74 | 85 399,06 | 1 976,05 | 715 743,73 | 1271,71 |

Таблица ИЭСН  Устройство монолитных конструкции здания Станционного узла Загорской ГАЭС на р. Кунье с отметки 120,2м до отметки 136,8м.

Состав работ:

01.Погрузка и разгрузка материалов на площадке временного складирования. 02.Транспортировка материалов в заготовительный цех на расстояние 1км, выгрузка и сортировка материала. 03.Разметка, резка и гнутье арматурной стали. 04.Сортировка заготовок, подача к месту производства работ. 05.Установка, вязка арматурных стержней и закладных металлических деталей устоев, фундаментной плиты, бычков, подпорных стенок, блока агрегатной части, перекрытия, электросварка. 06.Заготовка элементов опалубки разметка, распиловка, изготовление тяжей. 07.Сверление отверстий в бетоне, установка анкерных болтов. 08.Устройство и разборка опалубки устоев, фундаментной плиты, бычков, подпорных стенок, блока агрегатной части, перекрытия. 09.Закрепление опалубки тяжами, подготовка поверхности опалубки к бетонированию. 10.Устройство и разборка инвентарных подмостей. 11.Подача и укладка бетонной смеси в конструкции устоев, фундаментной плиты, бычков, подпорных стенок, блока агрегатной части, перекрытия. 12.Уход за бетоном: укрытие и полив. 13.Смазка, сортировка и транспортировка опалубки на приобъектный склад. 14.Установка металлических листов.

Измеритель: м3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ИЭСН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 2 | Затраты труда рабочих строителей Средний разряд работы Затраты труда машинистов | чел.-ч чел.-ч | 9,07 5,3 2,822 |
| 3 020201 021145 040502 050301 110055 110210 111100 121601 330302 330900 331004 331452 331531 331021 360202 391602 400102 400112 4 101-0124 101-0962 101-1614 101-1913 101-1929 101-2086 101-2198 101-2195 101-2598 101-2603 101-3996 101-9164 101-9169 101-9203 101-9206 101-9352 101-9417 102-0084 102-0088 102-8019 103-9013 201-9045 204-0030 204-9001 301-9669 401-9100 411-0001 507-9032 507-9104 507-9122 507-9509 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны башенные бетоноукладочный при работе на гидроэнергитическом строительстве 25т Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 40т Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8ат), производительность 6,3м3/мин Автобетоносмесители 6м3 Бетононасосы при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5-65 м3/ч Вибратор глубинный Машины поливомоечные 6000л Машины шлифовальные угловые Ножницы листовые кривошипные гильотинные Станок токарно-винторезный Перфораторы пневматические Пила дисковая электрическая Станок электрический для резки стержневой арматуры Станки для гнутья ручные Автобетононасосы «Putzmeister», производительностью 110-120 м3/ч Тягачи седельные, грузоподъемность 15т Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15т МАТЕРИАЛЫ Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18мм Смазка солидол жировой марки "Ж" Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16мм Сверла кольцевые алмазные диаметром 20мм Болты анкерные Детали лесов стальные, укамплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные Геоткань Шайбы диаметром 16мм Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные Щиты опалубки ЩД 1.50.6 размером 1500х600х172мм Электроды УОНИ 13/55 Швеллер Круг В20 Лист Б-ПН-НО Лист Б-ПН Лист стальной Полоса стальная Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм, II сорта Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75м, шириной 75-150мм, толщиной 100-125мм, II сорта Фанера ламинированная толщиной 21мм Труба стальная Уголок Проволока Арматура Заглушки стальные Бетон гидротехнический Вода Тройники Переходы Отводы стальные Фланцы стальные | маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч т т т шт т т м2 кг шт м2 кг кг кг кг кг кг кг м3 м3 м3 кг кг т т кг м3 м3 кг кг кг кг | 0,62 0,02 2,97 0,10 0,60 0,60 1,15 0,002 0,02 0,02 0,15 0,02 0,005 0,13 0,001 0,60 0,03 0,03 0,00006 0,0001 0,007 0,155 0,00006 0,001 0,399 0,068 0,003 0,145 0,196 0,063(П) 0,0114(П) 0,262(П) 0,028(П) 0,1430(П) 0,116(П) 0,004 0,004 0,004 1,576(П) 0,0206(П) 0,00007(П) 0,038(П) 0,0036(П) 1,015(П) 0,016 0,006(П) 0,002(П) 0,036(П) 0,003(П) |

Таблица ИЕР     Устройство монолитных конструкции здания Станционного узла Загорской ГАЭС на р. Кунье с отметки 120,2м до отметки 136,8м.

В ценах

ФЕР-2001

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затра ты труда рабо чих, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинис- тов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Измеритель: м3 |
| ИЕР 101-9164 101-9169 101-9203 101-9206 101-9352 101-9417 103-9013 201-9045 204-0030 204-9001 301-9669 401-9100 507-9032 507-9104 507-9122 507-9509 | Устройство монолитных конструкции здания Станционного узла Загорской ГАЭС на р. Кунье с отметки 120,2м до отметки 136,8м. Швеллер(кг) Круг В20(кг) Лист Б-ПН-НО(кг) Лист Б-ПН(кг) Лист стальной(кг) Полоса стальная(кг) Труба стальная(кг) Уголок(кг) Проволока(кг) Арматура(т) Заглушки стальные(кг) Бетон гидротехнический)(м3) Тройники(кг) Переходы(кг) Отводы стальные(кг) Фланцы стальные(кг) | 1017,64 | 110,68 | 695,85 | 42,20 | 211,11 (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) | 9,07 |

Таблица ИЭСН  Устройство монолитных конструкции здания Водоприемника Загорской ГАЭС-2 на   р. Кунье с отметки 229,90 м до отметки 244,70 м.

Состав работ:

01.Погрузка и разгрузка материалов на площадке временного складирования. 02.Транспортировка материалов в заготовительный цех на расстояние 1км, выгрузка и сортировка материала. 03.Разметка, резка и гнутье арматурной стали. 04.Сортировка заготовок, подача к месту производства работ. 05.Установка, вязка арматурных стержней и закладных металлических деталей устоев, контрфорсов, бычков, подпорных стенок, понура, электросварка. 06.Заготовка элементов опалубки разметка, распиловка, изготовление тяжей. 07.Сверление отверстий в бетоне, установка анкерных болтов. 08.Устройство и разборка опалубки устоев, контрфорсов, бычков, подпорных стенок, понура. 09.Закрепление опалубки тяжами, подготовка поверхности опалубки к бетонированию. 10.Устройство и разборка инвентарных подмостей. 11.Подача и укладка бетонной смеси в конструкции устоев, контрфорсов, бычков, подпорных стенок, понура. 12.Уход за бетоном: укрытие и полив. 13.Смазка, сортировка и транспортировка опалубки на приобъектный склад. 14.Установка металлических листов.

Измеритель: м3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ИЭСН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 2 | Затраты труда рабочих строителей Средний разряд работы Затраты труда машинистов | чел.-ч чел.-ч | 8,99 5,3 2,72 |
| 3 020131 021144 040502 050301 110055 110211 111100 121601 330302 330900 331004 331452 331021 331531 360202 400102 400112 4 101-0124 101-0962 101-1614 101-1913 101-1929 101-2086 101-2198 101-2195 101-2598 101-2603 101-3996 101-9164 101-9169 101-9203 101-9352 101-9417 101-9419 102-0084 102-0088 102-8019 103-9013 103-9014 201-9045 204-0030 204-9001 401-9100 411-0001 507-9032 507-9122 507-9123 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны башенные при работе на других видах строительства 12,5т Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25т Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8ат), производительность 6,3м3/мин Автобетоносмесители 6м3 Автобетононасосы 65м3/ч Вибратор глубинный Машины поливомоечные 6000л Машины шлифовальные угловые Ножницы листовые кривошипные гильотинные Станок токарно-винторезный Перфораторы пневматические Станок электрический для резки стержневой арматуры Пила дисковая электрическая Станки для гнутья ручные Тягачи седельные, грузоподъемность 15т Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15т МАТЕРИАЛЫ Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18мм Смазка солидол жировой марки "Ж" Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16мм Сверла кольцевые алмазные диаметром 20мм Болты анкерные Детали лесов стальные, укамплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные Геоткань Шайбы диаметром 16мм Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные Щиты опалубки ЩД 1.50.6 размером 1500х600х172мм Электроды УОНИ 13/55 Швеллер Круг В20 Лист Б-ПН-НО Лист стальной Полоса стальная Полоса нержавеющая стальная Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм, II сорта Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75м, шириной 75-150мм, толщиной 100-125мм, II сорта Фанера ламинированная толщиной 21мм Труба стальная Труба нержавеющая стальная Уголок Проволока Арматура Бетон гидротехнический Вода Тройники Отводы стальные Отводы нержавеющие стальные | маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч т т т шт т т м2 кг шт м2 кг кг кг кг кг кг кг м3 м3 м3 кг кг кг т т м3 м3 кг кг кг | 1,08 0,02 2,83 0,09 0,44 0,885 0,84 0,002 0,01 0,16 0,092 0,01 0,11 0,004 0,02 0,04 0,04 0,00004 0,0001 0,004 0,046 0,00002 0,001 0,340 0,041 0,001 0,148 0,187 0,024(П) 0,0024(П) 0,442(П) 0,004(П) 0,04(П) 0,065(П) 0,004 0,004 0,004 0,152(П) 0,06(П) 0,3(П) 0,00036(П) 0,037(П) 1,015(П) 0,014 0,0007(П) 0,015(П) 0,0005(П) |

Таблица ИЕР  Устройство монолитных конструкции здания Водоприемника Загорской ГАЭС-2 на   р. Кунье с отметки 229,90 м до отметки 244,70 м.

В ценах

ФЕР-2001

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затра ты труда рабо чих, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинис- тов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Измеритель: м3 |
| ИЕР 101-9164 101-9169 101-9203 101-9352 101-9417 101-9419 103-9013 103-9014 201-9045 204-0030 204-9001 401-9100 507-9032 507-9122 507-9123 | Устройство монолитных конструкции здания Водоприемника Загорской ГАЭС-2 на р. Кунье с отметки 229,90 м до отметки 244,70 м. Швеллер (кг) Круг В20(кг) Лист Б-ПН-НО (кг) Лист стальной (кг) Полоса стальная (кг) Полоса нержавеющая стальная(кг) Труба стальная (кг) Труба нержавеющая стальная (кг) Уголок (кг) Проволока (кг) Арматура (т) Бетон гидротехнический(м3) Тройники (кг) Отводы стальные (кг) Отводы нержавеющие стальные (кг) | 848,716 | 104,40 | 607,216 | 46,29 | 137,10 (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) (Проект) | 8,99 |