Утверждена приказом

Минрегиона России

от _________ № __________

МЕТОДИКА

определения прогнозных показателей изменения стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, строительство которых осуществляется  на территории Российской Федерации

Раздел I. Общие сведения

1.1.  Методика определения прогнозных показателей изменения стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, строительство которых осуществляется на территории Российской Федерации (далее - Методика) устанавливает порядок определения Минрегионом России региональных коэффициентов корректировки прогнозной стоимости строительства (далее – региональные коэффициенты корректировки), определяемой на основе дефляторов и индексов цен производителей, по видам экономической деятельности, публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации в составе данных социально-экономических прогнозов развития Российской Федерации (далее прогнозные индексы - дефляторы Минэкономразвития России).

1.2. Разработка региональных коэффициентов корректировки осуществляется с целью повышения достоверности бюджетного планирования и эффективности использования бюджетных средств направляемых на строительство объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета.

1.3. Положения приведенные в Методике применяются при расчете региональных коэффициентов корректировки применяемых при формировании прогнозной стоимости строительства на плановый период и определения начальных (максимальных) цен при размещении заказов на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Раздел II. Порядок определения региональных 
коэффициентов корректировки

2.1. Региональные коэффициенты корректировки на планируемые периоды выражаются в безразмерных величинах с тремя значащими цифрами после запятой.

2.2. Региональный коэффициент корректировки, учитывающий изменение стоимости строительства в планируемом периоде, по отношению к текущей стоимости строительства на дату опубликования прогноза Социально-экономического развития России, определяется по следующей формуле:

где:  – расчетный индекс-дефлятор на i-й планируемый период по отношению к предыдущему кварталу, %, определяемый по п. 2.3 настоящей Методики;

i=1, 2, …, n – порядковый номер квартала для которого определяется прогнозный коэффициент, по отношению к дате опубликования прогноза Социально-экономического развития России, квартал.

2.3. Региональные коэффициенты корректировки на планируемый период по отношению к предыдущему кварталу, определяются по формуле:

где:

Kрес,i– коэффициент, отражающий закономерности изменения стоимости строительства в зависимости от прогнозируемых параметров рынков ресурсов, по отношению к предыдущему кварталу, %, определяемый по п. 2.4 настоящей Методики.

Kрес,i– коэффициент, отражающий закономерности изменения стоимости строительства в зависимости от региона расположения объекта, капитального строительства, определяемый по п. 2.6 настоящей Методики.

2.4. Коэффициент, отражающий закономерности изменения стоимости строительства в зависимости от прогнозируемых параметров рынков ресурсов и роста производительности труда, на планируемый период по отношению к предыдущему кварталу, определяется по формуле:

где: а, б, в, г – коэффициенты регрессии, определяемые по таблице 2;

–  индекс-дефлятор производства черных металлов по разделам 27.1, 27.2, 27.3, 27.5 видов экономической деятельности ОК 29-2001, в планируемом квартале, %;

– индекс-дефлятор производства неметаллических минеральных продуктов по разделу DI видов экономической деятельности ОК 29-2001, в планируемом квартале, %;

– индекс изменения производительности труда, по отношению к предыдущему кварталу, в планируемом квартале, %.

2.5. Значения коэффициентов регрессии для расчета индекса-дефлятора, отражающего закономерности изменения стоимости строительства в зависимости от прогнозируемых параметров рынков ресурсов и роста производительности труда приведено в таблице 2.

Таблица 1.

|  | а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения коэффициентов регрессии | 141,153 | 0,102 | 0,213 | 0,715 |

2.6. Коэффициент, отражающий закономерности изменения стоимости строительства в зависимости от региона расположения объекта, капитального строительства рассчитывается ежегодно для каждого субъекта Российской Федерации. При расчете учитывается динамика изменения сметной стоимости строительства, объектов капитального строительства по отношению к величине индекса-дефлятора, публикуемого Минэкономразвития Российской Федерации в целом для Российской Федерации по отрасли строительство.

2.7. Индекс изменения производительности труда принимается на основании данных публикуемых в концепции долгосрочного социально-экономического развития, утверждаемой распоряжением Правительства Российской Федерации.

2.8. Значения региональных коэффициентов корректировки пересматриваются ежегодно, а также при существенном, более 5%, превышении текущих индексов-дефляторов изменения стоимости строительства над прогнозными. Пересчет указанных показателей осуществляется ФГУ Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» и публикуются письмом Министерства регионального развития Российской Федерации.